KAARDI  OLEMUS

Kaart on inimkonna üks suurepärasemaid saavutusi. . Ükski trükitöö ei sisalda sedavõrd palju informatsiooni pinnaühiku kohta kui kaart. Ühtlasi on ta kõige tähtsam orienteerumisvahend. Ilma kaardita ei saa orienteerumisest kui spordist juttugi olla.

Kaart on maastiku vähendatud ja mõneti üldistatud kujutis ülaltvaates. Mida kõrgemalt maastikku vaadata, seda väiksemad paistavad esemed. Objektide piltlik ettekujutusvõime on orienteerumiskaaardi mõistmise aluseks.

Proovime mõnd lihtsat eset, näiteks kohvitass “kaardistada”. Paneme kohvitassi maha ja ülalt alla vaadatates uurime, mis osad on nähtavad ja mis mitte.

Kohvitass         Kohvitass kaardil

Kohvitassi kaardistamiseks piisab tavalisest kirjapaberist. Suuremate esemete kaardistamiseks peame hakkame nende kujutist paberil vähendama.

Seda, kui palju me eset paberil oleme vähendanud näitab mõõtkava. Kui joonistame näiteks mahapandud pliiatsi poole lühemana, siis on mõõtkava 1 : 2, ehk äraseletatult:

ühele sentimeetrile kaardil (= pliiatsi kujutise pikkus paberil) vastab kaks sentimeetrit maastikul  (= pliiatsi pikkus põrandal). Sõna "mõõtkava" tähistatakse tavaliselt tähega M

ORIENTEERUMISKAARTIDE MÕÕTKAVAD

Karula koolide rajal kasutatakse selliseid mõõtkavasid:

M 1 : 5 000 – 1 mm kaardil = 5 m maastikul

M 1 : 10 000 – 1 mm kaardil = 10 m maastikul

M 1 : 15 000 – 1 mm kaardil = 15 m maastikul

M 1 : 20 000 – 1 mm kaardil = 20 m maastikul

M 1 : 25 000 – 1 mm kaardil =  25 m maastikul

M 1 : 200 000 – 1 mm kaardil = 200m maastikul

PEAME MEELES

Orienteerumiskaardid on joonistatud nii, et kaardi ülemine osa jääb põhjasuunda. Täeindavalt tõmmatakse orienteerumise hõlbustamiseks vähemalt iga 5 cm tagant põhja-lõunasuuna jooned ehk magnetmeridiaanid. Nende suund ühtib kompassinõela näiduga. Samuti on kõik tähed lõunasuunalised - tähe "A" katusehari on põhjas, jalad lõunas.

Kaardi pealdises on kirjas kaardi nimi (mingi tähtsama kohanime järgi), mõõtkava M, kõrgusjoonte lõikevahe (kas H või h).

ORIENDEERUMISKAARDI LEPPEMÄRGID

Orienteerumiskaart on eriti detailne topograafiline kaart, kus on väga täpselt näidatud maastiku pinnavormid, taimkate, vetevõrk ja sood, asustus, teed ja muud selgeltmärgatavad maastikuobjektid ehk orientiirid. Eriti suurt rõhku pannakse maapinna reljeefivormide ja maastiku läbitavuse kajastamisele. Üle maailma kasutatakse samasuguseid Rahvusvahelise  Orienteerumisliidu kokkuleppelisi värvilisi leppemärke. Kaardilugemise eelduseks on nende märkide tundmine.

Orienteerumiskaartidel kasutatakse kuut värvi leppemärke. Normaalse läbitavusega mets jäetakse valgeks.

Teeme esmalt värvide tähenduse selgeks:

| MUST | Enamasti inimese tegevusega seotud tehisobjektid: teed ja rajad, sihid, majad ja muud ehitised, varemed, aiad, söödasõimed, tornid. Aga ka kivid ja kaljud |
| --- | --- |
| PRUUN | Maa pinnavormid ehk reljeef: künkad, lohud, augud, orud, orvandid jm. Ka asfvalt- või kruusakattega teed ja platsid |
| SININE | Vetevõrk ja sood. Mida sinisem, seda märjem: järved, jõed, ojad, kraavid, sood |
| KOLLANE | Lagedad alad. Mida kollasem, seda lagedam: põllud, heinamaad, raiesmikud, pargid, puisniidud. Kollakasroheline on õue-aiamaa, kuhu ei tohi minna! |
| ROHELINE | Taimestik ja maastiku läbitavus: üksikud puud ja põõsad, võsa, noorendik, alusmets. Mida rohelisem, seda kehvemini läbitav. Laus-rohelisega näidatud metsas (nt. kuusenoorendik või lausvõsa) on raske käiagi. |
| PUNANE (violetne) | Orienteerumisrada puudutav info: start, kontrollpunktid (KP-d), finiš, KP-de ühendus-jooned, tähistatud rajalõigud, keelualad jne.). |

Kirjasõna mõistmiseks peame tundma tähti. Kaartide puhul on tähtedeks leppemärgid. Kui oleme märgid hästi selgeks õppinud, võime kaarti kui põnevat raamatut lugeda. Õppimise teeb veidi lihtsamaks teadmine, et paljudel leppemärkidel on kujutatavat objekti meenutav kuju.

Kõiki leppemärke ei pruugigi korraga pähe õppida. Esialgu piisab põhimärkide tundmisest - näiteks nendest, mis siintoodud värvidetabelis kirjas. Enamuse leppemärkidest leiad ka oma õppekaardilt.

RELJEEFI KUJUTAMINE KAARDIL

Maakera pind ei ole tasane ega sile. Maa pinnavormid ehk reljeef – mäed, orud, nõlvad, lohud, järsakud kujutatakse kaardil kõrgusjoonte ehk horisontaalide abil.

Kaardipildi järgi reljeefist arusaamine nõuab head kujutlus-võimet ja on üks raskemaid asju orienteerumise õppimisel.

Proovime kõrgusjoonte tähendust seletada kihilise tordi abil. Kui kolmekihilise pulmatordi ühepaksused rattad asetada üksteise peale, siis sünnib kolme joonega magi, mis üldvaates näeb välja selline:

|  | Oletame, et pulmatordi ühe kihi kõrgus on 10 cm. Siis öeldakse meie joonistatud "tordimäe kaardi” kohta: kõrgusjoonte vahe H = 0,1 meetrit. Kui kõrge on sel juhul tort ise? Kaardil kujutatakse maa pinnavorme ja nende kõrgust täpselt samal põhimõttel, kuigi nii sümmetrilisi mägesid leiab vast ainult Karula kuplistikus. Tegelikud vormid on märksa keerulisemad. Võrdluseks vaata Väikest Munamäge mitmel kujul. |
| --- | --- |

Tavaliselt on orienteerimiskaartidel kõrgusjoontejoonte vahe 5 või 2,5 meetrit  Sellisel juhul kirjutatakse kaardile mõõtkava kõrvale vastavalt H = 5 m või H = 2,5 m.

Kõrgusjoonte olemuse mõistmisele võib kasuks tulla ka kaardi-pildi ja profiili võrdlemine:

KAARDI JÄRGI LIIKUMINE

Maastikul kaardi järgi liikudes on vaja täita kaks põhinõuet:

- hoia kaart õieti käes

- tea oma asukohta kaardil

Kaart sobib ümbrusega vaid siis, kui ta on õieti ehk suunastatult ehk orienteeritult käes. Vaatame näidet. Sellel seisavad lapsed puu all ja vaatavad maja poole. Laste asukoht on kaardil märgitud kolmnurgaga. Esimene kaart on maastiku järgi suunatud, teine on valepidi

Kaardi orienteerimine maastiku järgi tähendab seda, et meist paremale jäävad objektid on ka kaardil meie asukohapunktist paremal ja vasakule jäävad objektid kaardil samuti vasakul. Kui kaardi järgi läheb meie asukohast metsatee otse, siis peaksime kaardilt silmi tõstes ka seda teed enda ees nägema. Kui edasi liikudes on vaja pöörata teeristist paremale, siis peame ka kaarti samavõrra pöörama.

Kaardi õigesse suunda keeramine ja õiges suunas hoidmine tuleb muuta automaatseks.

Kaardi paremaks jälgimiseks võid selle kokku murda ning oma asukoha kergemaks leidmiseks kaardil “loe” teda pöidlaga, s.t. hoia pöial sellel kohal, kus asud. Edasi liikudes nihuta vastavalt ka pöialt. Niimoodi, pöidlaga, loevad kaarti kõik orienteerujad.

Eriti kaval on kasutada pöidlakompassi. Nii saab ühendada kaks erinevat töövõtet – kaardil järje hoidmine pöidla abil ja samal ajal kaardi orienteerimine kompassi abil

Püüa jõuda selleni, et loed kaardilt pidevalt välja need orientiirid, kuhu minna tahad ja kontrollid kaardilt neid objekte, mida liikudes endast paremal ja vasemal märkad. Nii püsid kindlalt kaardiga kontaktis ja liigud sinna, kuhu soovid.

KOMPASSIST PIKEMALT

Kompassi ehitus põhineb magnetiseeritud metallnoolekese kange-kaelsel pöördumisel põhja.

Et kompass on kaardi kõrval orienteeruja teine kõige tähtsam abimees, siis peatume kompassil pikemalt.

Tänapäevastel orienteerumiskompassidel (SILVA, Suunto, Mos-compass) on magnetnõela põhjasuunda näitav ots punane. Osadel mudelitel on põhja näitavale nooleosale lisatud ka fosfortäpp.

Esimeseks sammuks kompassi täustamisel spordivahendina oli pööratava hermeetilise nõelakarbi täitmine vedelikuga. Vedelik seiskab nõela võnkumise juba mõne sekundi jooksul. Hiljem lisandus plaat, mille servadele sai kanda mõõtkava- ja sentimeetrijaotuse. Plaadile on võimalik monteerida ka luupi ja sammulugemise kettakest. Sellisena pidas spordikompass vastu ligi nelikümmend aastat.

Seoses kaartide täiustumisega hakati kaardilugemisel järje hoidmiseks laialdaselt kasutama pöidla abi. See innustas nutikaid päid uutele otsingutele ja nii tekkis nn. pöidlakompass

Plaatkompass

Vasaku käe pöidlakompass

MILLIST KOMPASSI EELISTADA?

See on suuresti maitseasi. Algajale on võib-olla esialgu sobivam plaatkompass. Tipporienteerujate hulgas leiab üha suuremat poolehoidu pöidlakompass. Maailmameistriks on võimalik tulla mõlemaga.

Meil turustatavatest kompassidest on hetkel parim hinna ja kvaliteedi suhe Moskva firma "Moscompass" toodetel. Erimudelite ja nende hindadega saad tutvuda spordiklubi SRD kodulehel www.srd.ee/srdsk/ , klikka “Moscompassi” logole.

KAARDI ORIENTEERIMINE KOMPASSI ABIL

Meeldetuletuseks:

- Orienteerumiskaardi ülemine serv on alati põhjasuunas.

Vanematel kaartidel on põhja-lõunasuuna joontel ka nooled, osutamaks, kuspool on põhjaserv. Praegustele kaartidele enam nooli ei joonistata. Küll on kõik kirjad (ka KP-de numbrid) põhjasuunalised.

- Püüa vältida eksimusi kaardi põhjaserva määramisel. Eriti siis, kui kaart on kokkumurtud nii, et trükikirja kusagilt ei paista.

- Päike on väga hea kompass juhul, kui ta paistab. Enne jooksu tasub kompassi abil järgi vaadata, kus päike parasjagu asub ja milline kaardi serv või nurk tuleb päikese poole keerata.

Üks võimalus kaarti “õigeks” seada on teha seda ümbritseva maastiku järgi. Siiski on mõistlik kompassiga suund üle kontrollida. Esialgu piisab sellest, kui vaadata kompassi nõela järgi põhjasuunda ja kontrollida, kas kaart ikka õieti ette sai.

ÜLDSUUNAS LIIKUMINE

See on üks levinumaid kompassi kasutamise vorme. Kompassi järgi püüame liikuda püstitatud eesmärgi poole, kuid ei püüa kramplikult järgida sirgjoont. Maastikul ettetulevatest liikumistakistustest (järv, soo, tihnik) möödume vajadusel vasakult või paremalt, kuid hoiame samas kinni üldisest liikumissuunast.

ORIENTEERUMISRAJA LEGEND

Orienteerumisraja legend on raja kohta koostatud ja osalejale  antav kirjalik täpsustus raja ja eriti sellel asuvate kontrollpunktide (KP) kohta eesmärgiga vähendada juhuslikkuse osa tulemustes.

Kasutusel on kolm legenditüüpi: tekst-legend algajaile, lühendatud IOF-i (Rahvusvahelise Orienteerumisföderatsiooni) legend ja täielik IOF-i piltlegend ametlikel võistlustel.

Võistlustel on legendi pealkirjas osavõtuklass ja raja pikkus, suurematel võistlustel ka optimaalse liikumisvariandi tõusude summa. Järgneb KP järjekorra number, KP tunnusnumber ehk KP „nimi“, KP objekt ja tähise asukoha täpsustus objekti suhtes.

Tekstlegendi näide:

M10NR (nöörirada) 1,8 km

1. 31 Hoone NE (kirde) külg

2. 32 Kraavi ots

3. 37 Lagendiku 10 x 10 m S (lõuna) nurk

4. 39 Kivi 1,5 m N (põhja) külg

Tähistus finišisse 100 m

Orienteerumismatkadel ja püsiradadel piisab, kui teame KP asukoha kirjeldust. Näiteks:

103  Vundamendi N (põhja) nurk

Ilmakaared

Nagu näitest näha, antakse ilmakaared üldjuhul ingisekeelsete, vahel ka saksakeelsete lühenditena.

Tuletame esmalt meelde, kuidas ilmakaared üksteise suhtes asetsevad ja seejärel lühendid inglise ja saksa keeles:

| Eesti keeles | Inglise keeles | Saksa keeles |
| --- | --- | --- |
|  | nimetus | lühend | nimetus | lühend |
| Põhi | North | N | Norden | N |
| Kirre | Northeast | NE | Nordosten | NO |
| Ida | East | E | Osten | O |
| Kagu | Southeast | SE | Südosten | SO |
| Lõuna | South | S | Süden | S |
| Edel | Southwest | SW | Südwesten | SW |
| Lääs | West | W | Westen | W |
| Loe | Northwest | NW | Nordwesten | NW |

A. 1687 HARIDUSELU ALGUS KARULAS

A. 1964 HARIDUSELU ALGUS LÜLLEMÄE KOOLIMAJAS

ORIENTEERUMINE –

MIS SEE ON?

Kas sport?

Kas võimalus ennast looduses linnaelust ja argipäeva rabelemistest välja rabeleda?

Kas oskus liikuda võõral maastikul – olgu see võõras linn, võõras küla või võõras mets, kuhu Sa enne sattunud ei ole?

Kas  oskus otsida kaardi abil mõni vana Karula kool üles?

Omaaegne "Eesti Entsoklüpeedia" ütleb et  orienteerumisjooks - see on sõjaline jooksuharjutus eesmärgiga arendada orienteerumisoskust ja leida kiiresti teatud maastikupunkte kaardi ning kompassi abil. Meie praegune võistlusmäärustik räägib sportlikust võistlusest, kuid midagi uut ta ei lisa

Lihtsalt jooks, toimugu ta mistahes maastikul on ikkagi jooks. Orienteerumisjooks on aga kvaliteedilt midagi muud. Siin ei tohi õieti jooksu lahutada orienteerumisest, orienteerumisest omakorda maastikku, kaarti ja kompassi. Need kõik moodustavadki looduses liikumise igipõlise tegevuse, mille üheks - sportlikuks - vormiks on orienteerumisjooks.

Eesti kaasaegse orienteerumise isa Aleks Kaskneem on paberile pannud read:

„See on sport, kus õpite tundma vanade põlislaante elanike ja randlaste tarkust, nende meie esivanemate paberile panemata ja raamatusse raiumata tarkust, kes varjasid ennast saksa viha ja võõra sõdalase eest kõnnumaadel ning soosaartel, kuid kes võisid ka lüüa, kui seda kodu kaitseks oli vaja teha, ning kes oskasid minna ja tulla sinna ja sealt, kus ees polnud varemkäinute jälgi.

Ja sina, noor sõber, kes sa pole veel liitunud meiega? Kas kardad halba ilma ja jääd katuse alla või, paremal juhul, liigud linnas kalossides? Või ühined sa reibaste inimestega, kes saavad elurõõmu- ja jõudu laantest, mägedest, soode vahelt, järverannikuilt? Kas sina, pensioniealine, lähed seenele või marjule sinna, kus on käinud sajad enne sind või julged astuda, kompass käes, nendesse paikadesse, mida tunnevad üksnes metsavahid ja loodusteadlased? Proovige, ja teist saavad orienteerujad, kellel on arenenud vaatlus- ning tähelepanuvõime.“

Edasi püüame tutvuda orienteerumise kahe peamise abimehega – kaardi ja kompassiga